## Slide 2: Übersicht

## Slide 3: Projektziele
  Simulation NCAP-Testszenario
  Objektdetektion mit Kamerasensor
  Darstellung d. Objekte / Analyse
  IEEE-Veröffentlichung

## Slide 4: Projektziele
Übersicht

## Slide 5: Projektziele
Übersicht
TP-1: Simulation NCAP-Testszenario
TP-2: Objektdetektion mit Kamerasensor
TP-3: Graphische Darstellung der Objekte / Datenanalyse
 IEEE-Veröffentlichung

## Slide 6: Projektorganisation
  Teamstruktur / Aufgabenverteilung
  Zeit- / Projektstrukturplan

## Slide 7: Projektorganisation
Teamstruktur und Aufgabenverteilung
Development of an autonomus driving environment model
Fabio Reway Maikol Drechsler
Projektleitung
Christoph Zach
TP 1: Erstellung NCAP-Simulationsszenario Bereitstellung Ground-Truth Daten
Stephan Schweigard Philipp Korn
TP 2: Auswertung der Kamera-Sensordaten
Integration des KI-Algorithmus YOLO
Bereitstellung Kamera-Daten
Max Pfaller Denis Rösler Dominik Knauer
TP 3: Darstellung der Objektlisten in RVIZ Erstellung einer GUI zum post-processing Auswertung der generierten Daten
Tobias Wagner Maximilian Haindl Christoph Zach

## Slide 8: Projektorganisation
Zeit- und Projektstrukturplan

## Slide 9: TP1: Simulation Testszenario
  CARLA 0.9.8 Simulator
  NCAP-Test CPNC-50
  Generierung GT-Daten
  Publizieren GT-Daten in 2 Topics

## Slide 10: Teilprojekt 1: Simulation NCAP-Testszenario
CARLA 0.9.8 Simulator
Karten, Fahrzeuge und Passanten frei wähl- bzw. positionierbar
Volle Kontrolle über statische und dynamische Aktoren, Wetterbedingungen und Lichtverhältnisse
Variable Sensorpositionierung
Ausführbar mit Python API
ROS Integration
Ausschnitt aus CARLA mit diversen erzeugten Fahrzeugen und Passanten [1]

## Slide 11: Teilprojekt 1: Simulation NCAP-Testszenario
NCAP Car-to-Pedestrian Nearside Child 50 % Test (CPNC-50)
Eckdaten | CPNC-50 Testszenario
Geschwindigkeit Ego-Fahrzeug | 40 km/h
Geschwindigkeit Fußgänger | 5 km/h
Weg und Körperhaltung des Fußgängers | Aufrechtes überqueren der Straße von R-nach-L
Körpergröße des Fußgängers | Kind
Relative Überlappung | 50 %
Startposition Ego-Fahrzeug | 100 m hinter dem Kind
Startposition Kind | 7 m rechts vom 50 % Punkt des Ego-Fahrzeugs
NCAP CPNC-50 Testszenario (Zeitpunkt: Kind wird für das Ego-Fahrzeug sichtbar) [2]

## Slide 12: Teilprojekt 1: Simulation NCAP-Testszenario
NCAP Car-to-Pedestrian Nearside Child 50 % Test (CPNC-50)
CARLA NCAP CPNC-50 Testszenario (Zeitpunkt: Kind wird für das Ego-Fahrzeug sichtbar)

## Slide 13: Teilprojekt 1: Simulation NCAP-Testszenario
Generieren der Ground-Truth Daten
Objects List message Vektor | Erzeugung | Bedeutung
Classification | Bounding box (statisch) | Klassifizierung der Objekte in Gruppen
Dimension | Bounding box (statisch) | Abmessungen der Objekte
Features | Bounding box (statisch) | Sichtbare und verdeckte Kanten der Objekte
Geometric | Dynamisch berechnet | Position, Geschwindigkeit und Ausrichtung der Objekte relativ zum Ego-Fahrzeug
Koordinatensystem der Fahrzeuge und des Fußgängers (Mitte) bzw. des Ego-Fahrzeugs (unten rechts) [3]

## Slide 14: Teilprojekt 1: Simulation NCAP-Testszenario
Publizieren der Ground-Truth Daten in 2 Topics
Topic 1 | Sichtweise | Publizierte Daten
1.) | FOV der Kamera | Objekte im Sichtfeld der Kamera (200 m, Öffnungswinkel gesamt 60 °, Position Front-Mitte des Ego-Fahrzeugs)
2.) | Godmode | Alle erzeugten Objekte über den gesamten Testzeitraum
FOV der Kamera im Ego-Fahrzeugs
Topic 2 | Sichtweise | Publizierte Daten
 | Ego-Fahrzeug | Geometrische Objektdaten des Ego-Fahrzeugs

## Slide 15: TP2: Objektdetektion mit Kamerasensor
  YOLO-Algorithmus
  Tiefenkarte
  Object Tracker
  Publizieren der Kamera-Daten

## Slide 16: Teilprojekt 2: Objektdetektion mit Kamerasensor
YOLO bildet Bounding-Boxen um detektierte Objekte
Diese enthalten einen Namen und die Confidence der Objekte
Bounding-Boxen werden von uns für die Objektdetektion verwendet und benötigte Werte werden als Variablen weitergegeben
YOLO

## Slide 17: Teilprojekt 2: Objektdetektion mit Kamerasensor
YOLO

## Slide 18: Teilprojekt 2: Objektdetektion mit Kamerasensor
Voraussetzungen:
RGB – Bild
Koordinaten der Bounding-Box eines Objektes
Tiefenbild
Tiefenbild
Tiefenkarte

## Slide 19: Teilprojekt 2: Objektdetektion mit Kamerasensor
Erkennung des Objekts innerhalb der Bounding Box
Tiefenbild
Tiefenkarte

## Slide 20: Teilprojekt 2: Objektdetektion mit Kamerasensor
Erkennung des Objekts innerhalb der Bounding Box
Bestimmen der Entfernung und Objekt-Länge
Tiefenbild
Tiefenkarte

## Slide 21: Teilprojekt 2: Objektdetektion mit Kamerasensor
Object Tracker
ID: 2
ID: 1
ID: 3

## Slide 22: Teilprojekt 2: Objektdetektion mit Kamerasensor
Grundlegende Berechnungen zur Objektgeometrie:
: distance from centerline to object
: y-coordinates of the object
: pixel format of the video horizontal
Berechnung der Objektliste
Darstellung der Berechnungen zur Objektgeometrie in CARLA-Simulator

## Slide 23: Teilprojekt 2: Objektdetektion mit Kamerasensor
Grundlegende Berechnungen zur Objektgeometrie:
: proportionality factor for distance and angle
: pixel width of segment
Berechnung der Objektliste
Darstellung der Berechnungen zur Objektgeometrie in CARLA-Simulator

## Slide 24: Teilprojekt 2: Objektdetektion mit Kamerasensor
Grundlegende Berechnungen zur Objektgeometrie:
ϕ: angle from centerline to object
: angle of view of a Segment = 45°
Berechnung der Objektliste
Darstellung der Berechnungen zur Objektgeometrie in CARLA-Simulator

## Slide 25: Teilprojekt 2: Objektdetektion mit Kamerasensor
Grundlegende Berechnungen zur Objektgeometrie:
: distance from centerline to object in meters
: distance on centerline to object in meters
: direct distance to object in meters
Berechnung der Objektliste
Darstellung der Berechnungen zur Objektgeometrie in CARLA-Simulator

## Slide 26: Teilprojekt 2: Objektdetektion mit Kamerasensor
Grundlegende Berechnungen zur Objektgeometrie:
Aufbauende Berechnungen zur Objektdimensionierung:
: factor meter per pixel for scaling
Berechnung der Objektliste
Darstellung der Berechnungen zur Objektgeometrie in CARLA-Simulator

## Slide 27: Teilprojekt 2: Objektdetektion mit Kamerasensor
Grundlegende Berechnungen zur Objektgeometrie:
Aufbauende Berechnungen zur Objektdimensionierung:
: width of the object in meter
Berechnung der Objektliste
Darstellung der Berechnungen zur Objektgeometrie in CARLA-Simulator

## Slide 28: TP3: Darstellung und Analyse
  Übersicht ROS-Kommunikation
  Frame Mapping
  IoU – Evaluation
  Benutzeroberfläche (GUI) f. Analyse

## Slide 29: Teilprojekt 3: Darstellung und Analyse der Daten
Übersicht der Nodes zur ROS-Kommunikation
/tf
/camera_calculation
/data_play
/ground_truth
/simulation_marker_array
/RecordGroundTruth
/Object_Visualization
/RecordCamera
/egovehicle
/camera_marker_array
/n_rviz
/joint_state_publisher
/robot_state_publisher
/joint_state
Erzeugung Objektlisten
Aufnahme Rosbag files
Controller
Steuerung Ego-Fahrzeug
Darstellung in RVIZ

## Slide 30: Teilprojekt 3: Darstellung und Analyse der Daten
Zuordnung der ROS messages für Vergleich:
Jedem Kamera frame wird Ground-Truth frame zugeordnet
Zuordnung: letzter vergangener GT frame
Zeitstempel der frames als Relativzeit zum jeweiligen Aufzeichnungsstart
frame-Paare für weitere Berechnungen entstehen
Weitergabe der frame-Paare an Evaluation mit „Intersection over Union“ (IoU)
Prinzipdarstellung des Frame Mapping
Frame Mapping

## Slide 31: Teilprojekt 3: Darstellung und Analyse der Daten
Intersection-over-Union (2D):
m GT-Objekte, n Kamera-Objekte im betrachteten Frame
Evaluation der Kamera-Objekte durch zeilenweise Auswertung der Matrix:
  False Positive (FP), wenn kein IoU-Wert in der Zeile, der größer ist, als der gesetzte Threshold
  FP, wenn es Werte in der Zeile größer als den Threshold gibt, aber für jedes dazugehörige GT-Objekt gibt es ein anderes Kamera-Objekt, dass besser matcht
  Mismatch (mm), wenn nicht FP, aber keines der gefundenen GT-Objekte hat die gleiche Klasse wie das untersuchte Kamera-Objekt
  True Positive (TP), wenn keiner der anderen Fälle zutrifft
Evaluation der False Negative (FN)-Fälle (nicht erkannte Objekte) durch spaltenweise Auswertung der Matrix
 FN, wenn in betrachteter Spalte kein IoU-Wert größer als der Threshold ist
Berechnete IoU-Matrix für einen Frame
Daten-Evaluation in einem Frame
Intersection
Union
 |  | … | 
 |  | … | 
… | … | … | …
 |  | … | 
 |  | … | 
 |  | … | 
… | … | … | …
 |  | … | 
GT-Object
Camera-Object
Visuelle Darstellung des IoU

## Slide 32: Teilprojekt 3: Darstellung und Analyse der Daten
Graphical User Interface für die Analyse

## Slide 33: Zusammenfassung / Ausblick
  Ungenauigkeiten in Objektdetektion
  Verbesserungsvorschläge

## Slide 34: Zusammenfassung und Ausblick
Durch künstliche Intelligenz des YOLO-Algorithmus entstehen Abweichungen zu Ground-Truth Daten
Geometrische und Positionierungs-Ungenauigkeiten
Fehler in Objektklassifizierung (Car, Pedestrian, etc.)
Großer zeitlicher Versatz der Detektionsergebnisse (mind. 0.5 s)
Ungenauigkeit in der Objektdetektion durch YOLO-Algorithmus
Ungenauigkeiten in Objektdetektion

## Slide 35: Zusammenfassung und Ausblick
Bessere Hardware steigert Berechnungsgeschwindigkeit bei Objektdetektion
Trainieren des YOLO-Algorithmus verbessert Objekt-Geometrie und -Positionierung
Steigerung der allgemeinen Performance des Detektionsalgorithmus und weiterer Berechnungen
Verbesserungsvorschläge

## Slide 36
Vielen Dank.

## Slide 37: Bildquellen
[1] https://carla.readthedocs.io/en/0.9.8/adv_rendering_options/
[2] https://www.iihs.org/media/f6a24355-fe4b-4d71-bd19-0aab8b39aa7e/TfEBAA/Ratings/Protocols/current/test/protocol pedestrian aeb.pdf
[3] https://d-nb.info/113647157X/34